Skyddszon vid Ellabäck , biflöde till Sege ån. Foto: Ekologgruppen

###### Segeå-projektet

Innehållsförteckning

sidan

Inledning	1

Delavrinningsområden och vattendragslängd	1

Resultat av skyddszonsanalys	2

Slutsatser	3

Rapporten är författad av Bengt Wedding och Karl Holmström

Uppdragsgivare: Segeå-projektet, Segeåns Vattendragsförbund

Landskrona i oktober 2001

EKOLOGGRUPPEN

Ekologgruppen i Landskrona AB

konsult inom natur- och miljövård

ADRESS: 	Järnvägsgatan 19 b		E-POST: 	mailbox@ekologgruppen.com

261 32 Landskrona		HEMSIDA:	www.ekologgruppen.com

TELEFON:	0418-767 50	TELEFAX: 	0418-103 10

## Inledning

I denna rapport redovisas skyddszoner inom Segeåns avrinningsområde för vilka statliga miljöstöd (EU’stöd) betalats ut under år 2000. Uppgifterna om skyddszonerna är framtagna via uppgifter från Jordbruksverkets databaser.

I de fall brukaren fått stöd för skyddszon inom stödet för extensiv vall redovisar Jordbruksverket skyddszonens areal (ha). Den har här räknats om till meter baserat på en skyddszonsbredd av 6 m. När det gäller den andra typen av stöd - REKO (Resurshushållande KOnventionellt jordbruk) - redovisar Jordbruksverket skyddszonens längd. Dock går det inte att direkt utläsa var den aktuella skyddszonen ligger då den är registrerad på markägarens samtliga "block".  I den analys vi har gjort ingår dock en rimlighetskalkyl och korrektion så att en skyddszon ej ska räknas dubbelt om markägaren har block registrerade inom flera delavrinningsområden. I rapporten redovisade längder av öppna vattendrag inom Segeåns avrinningsområde baseras på de vattendragssträckor som finns redovisade på Gröna kartan.

##### Allmänt om skyddszoner och miljönytta

Anläggandet av skyddszoner mellan den brukade åkermarken och öppna vattendrag och diken kan förväntas ge en rad positiva miljöeffekter. Några av de viktigaste är:

- minskad tillförsel av partikelbundna näringsämnen, främst fosfor, till vattendragen genom minskad ytavrinning, minskad erosion i strandbrinkar och minskad avspolning av marker som vid högvatten är översvämmade

- minskad risk för direktdeposition av bekämpningsmedel vid besprutning nära vattendragen

- beskuggning av vattendraget där träd och buskar tillåts växa upp i kantzonerna, vilket bl a minskar igenväxningstakten och därmed rensningsbehovet

- ny- och återskapande av naturområden, vilka utgör värdefulla miljöer för fältvilt, övrigt djurliv och växter

- ökad allemansrättslig areal och skapande av vegetationsstråk utmed vattendrag, som fungerar som förbindelselänkar mellan befintliga naturområden, och som på så sätt förbättrar möjligheterna att vistas i jordbrukslandskapet

- åter- och nyskapande av naturområden som är positiva för landskapsbilden

## Delavrinningsområden och vattendragslängd

Vid analysen av skyddszoner har Segeåns avrinningsområde delats in i fem delavrinningsområde enligt figur 1.  Dessa är:

- Torrebergabäckens avrinningsområde

- Spångholmsbäckens avrinningsområde (inklusive Yddingesjön)

- Segeå uppströms Svedala (inklusive Börringe-, Fjällfota- och Havgårdssjön)

- Segeå nedströms Svedala fram till Spångholmsbäckens utlopp

- Segeå nedströms Spångholmsbäckens utlopp

Inom Segeåns avrinningsområde finns ca 182 km öppet vattendrag. Av dessa utgör Segeåns huvudfåra ca 51 km. Vattendragen fördelar sig inom de olika delavrinningsområdena enligt tabell 1. Inom avrinningsområdet finns dessutom 37 km strandzon utmed sjöarna.  Vid beräkning av den totala längden strandzon (tabell 1) har vattendragens längd räknats dubbelt.

Karta över Segeåns delavrinningsområden samt fördelningen av skyddszoner inom dessa. Skyddszonsmarkeringarna visar ej den exakta positionen för respektive skyddszon.

Vattendrags- och strandlängd inom Segeåns avrinningsområde. I totala strandzonslängden har vattendragslängden räknats dubbelt.

| Vattendrags- och strandlängd Delområde | Öppet vattendrag (m) | Strandzon, sjö (m) | Totalt strandzon (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| Segeå - hela avrinningsområdet | 181800 | 37360 | 400960 |
| 1 - Torrebergabäcken/Klågerupsbäcken | 44970 | 1290 | 91230 |
| 2 - Spångholmsbäcken/Yddingesjön | 29400 | 8590 | 67390 |
| 3 – Uppströms Svedala/Börringesjön, Fjällfotasjön | 34780 | 27480 | 97040 |
| 4 – Nedströms Svedala till Spångholmsbäckens utlopp | 34480 | - | 68960 |
| 5 – Nedströms Spångholmsbäckens utlopp | 38180 | - | 76360 |

## Resultat av skyddszonsanalys

Inom hela avrinningsområdet finns ca 100 km skyddszon som fördelar sig på avrinningsområdena enligt tabell 2. Inom hela avrinningsområdet är alltså skyddszon anlagd på ca  25 % av den totala strandzonssträckningen.

Fördelningen av skyddszoner mellan de olika delavrinningsområden är ganska ojämn, med en variation mellan 7 % i delområde 3 och 46 % i delområde 4. Den låga andelen skyddszon i delområde 2 och 3 har dock sin naturliga förklaring i att dessa områden i stora delar domineras av skog (se tabell 3 samt figur 1). I de mer jordbruksintensiva områdena är skyddszonstäckningen betydligt högre. I den norra delen av område 4 märks också ett större område utmed Segeåns huvudfåra där inga stöd för skyddszoner betalats ut (se karta, figur 1). Förklaringen till detta är att här kantas ån sedan länge av permanenta betesmarker/vallar.

Skyddszonslängd inom Segeåns avrinningsområde baserat på uppgifter gällande år 2000. Längden för Mex (skyddszon inom stödet för extensiv vall) är omräknad från ha med en faktor 1650 m/ha. I kolumnen längst till höger är strandzon vid sjöar ej med i beräkningen.

| Skyddszonslängd Delområde | Mex (m) | REKO (m) | Totalt (m) | Andel av total strandzon | Andel av strandzon vattendrag |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Segeå – hela avrinningsområdet | 16979 | 82889 | 99868 | 25% | 27% |
| 1 – Torrebergabäcken/Klågerupsbäcken | 3267 | 17990 | 21257 | 23% | 24% |
| 2 – Spångholmsbäcken/Yddingesjön | 7508 | 1282 | 8790 | 13% | 15% |
| 3 – Uppströms Svedala/Börringesjön, Fjällfotasjön | 0 | 6656 | 6656 | 7% | 10% |
| 4 – Nedstr. Svedala till Spångholmsbäckens utlopp | 3185 | 28520 | 31704 | 46% | 46% |
| 5 – Nedströms Spångholmsbäckens utlopp | 3020 | 28032 | 31051 | 41% | 41% |

Avrinningsområdenas areal samt andelen skog och sjö.

| Skog- och sjöareal | Areal (km2) | Andel skog | Andel sjö |
| --- | --- | --- | --- |
| Segeå - hela avrinningsområdet | 335 | 11% | 2% |
| 1 – Torrebergabäcken/Klågerupsbäcken | 81 | 10% | 0% |
| 2 – Spångholmsbäcken/Yddingesjön | 44 | 25% | 5% |
| 3 - Uppströms Svedala/Börringesjön, Fjällfotasjön | 52 | 31% | 11% |
| 4 - Nedströms Svedala till Spångholmsbäckens utlopp | 83 | 3% | 0% |
| 5 – Nedströms Spångholmsbäckens utlopp | 75 | 0% | 0% |

## Slutsatser

Med ledning av de uppgifter som lämnats från Jordbruksverket gällande skyddszoner som etablerats utmed vattendrag i Segeåns avrinningsområde genom EU’s miljöstöd för miljövänligt jordbruk kan konstateras att skyddszonsetableringen varit omfattande. En mycket stor del av de öppna vattendragen i jordbruksbygden kantas idag av skyddszoner. Mot denna bakgrund föreslås att:

- Segeå-projektet under etapp I och inledningen av etapp II inte ska arbeta med, eller ge bidrag till, avsättandet av ytterligare skyddszoner längs Segeån med biflöde

- den fortsatta lokaliseringen av EU-skyddszoner, och miljökvaliteten på dessa, följs upp under etapp II och där behovet av aktivt åtgärdsarbete i Segeå-projektet åter bedöms.

Beträffande EU-stöden bör projektet verka för:

- att jordbruksstöd som innebär konkurrens om marken ej skall utgå för marker som är aktuella som skyddszoner

- att skyddszoner tillåts få en mer permanent karaktär, där t ex aktiv etablering av buskar och träd kan ingå i stödet och där zonerna i ökad utsträckning blir tillgängliga för rekreation

# Text boxes

Skyddszoner inom

Segeåns avrinningsområde